## Slide 1
void loop()
{
ir_wert = pulsoxymeter.getIR();
rot_wert= pulsoxymeter.getRed();
Serial.print("rot:");
Serial.print(rot_wert);
Serial.print(",");
Serial.print("ir:");
Serial.print(ir_wert);
Serial.print(",");
Serial.print("t:");
Serial.println(millis()-t);
t = millis();
}
rot:128886,ir:122277,t:80
rot:128894,ir:122277,t:79
rot:128821,ir:122266,t:81
rot:128714,ir:122229,t:80
rot:128886,ir:122277,t:80\CR\LFrot:128894,ir:122277,t:79\CR\LF

## Slide 2
Nicht darstellbare Zeichen für Drucker:
Carriage Return: \CR = \r
(Wagenrücklauf)
Line Feed: \LF = \n
(Neue Zeile)

## Slide 3
rot:128886,ir:122277,t:80\CR\LFrot:128894,ir:122277,t:79\CR\LF
114 111 116 58 49 50 56 56 56 54 44 105 114 58 49 50 50 50 55 55 44 116 58 56 48 10 13 114 111 116
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t
1 Informationsblock = 27 Byte

## Slide 4
s = rot:128886,ir:122277,t:80\CR\LF
Länge der Zeichenkette:27 Byte
ASCII-Format:
114 111 116 58 49 50 56 56 56 54 44 105 114 58 49 50 50 50 55 55 44 116 58 56 48 10 13
114= 01110010
111= 01101111
116= 01110100
58 = 00111010
49 = 00110001
50. = 00110010
56. = 00111000
56. = 00111000
56. = 00111000
54. = 00110110
44. = 00101100
105= 01101001
114= 01110010
58 = 00111010
Mit Start- und Stopbit:
101110010010110111101011101000100111010010011000101001100100100111000010011100001001110000100110110010010110001011010010101110010010011101001001100010100110010010011001001001100100100110111010011011101001011000101110100010011101001001110000100110000010000101001000011010
Laenge der Bitfolge: 270
49. = 00110001
50. = 00110010
50. = 00110010
50. = 00110010
55. = 00110111
55. = 00110111
44. = 00101100
116= 01110100
58. = 00111010
56. = 00111000
48. = 00110000
10. = 00001010
13. = 00001101

## Slide 6: Input Buffer (Eingangs-Zwischenspeicher)
56 56 56 54 44 105 114 58 49 50 50 50 55 55 44 116 58 56 48 10 13 114 111 116 58 49 50 56 56 56 54 44 105 114 58 49 50 50 50 55 55 44 116 58 56 48 10 13 114 111 116 58 49 50 56 56
Daten vom Arduino
Asynchrone Kommunikation
Auswertung des serielle Input-Buffer ist Aufgabe des Octave-Programms
bytesAvailable = 62

## Slide 7: Input Buffer (Eingangs-Zwischenspeicher)
Daten vom Arduino
bytesAvailable = 0
inSerialPort = char(read(serial_01,bytesavailable));
inSerialPort (char)
8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8

## Slide 8
inBuffer = [inBuffer inSerialPort];
inSerialPort (char)
8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8
r o t : 1 2
inBuffer (char)
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8
inBuffer (char)

## Slide 9
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8
inBuffer (char)
posCRLF = index(inBuffer, cr_lf,"last");
if (posCRLF > 0)
inChar = inBuffer(1:posCRLF);
inBuffer = inBuffer(posCRLF+2:end);
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0
inChar (char)
r o t : 1 2 8 8
inBuffer (char)

## Slide 10
dataRows = strsplit(inChar,cr_lf);
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0 CR LF r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0
inChar (char)
dataRows{1} (char)
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0
dataRows{2} (char)

## Slide 11
for i = 1:length(dataRows)
NameValuePairs = strsplit(dataRows{i},',');
r o t : 1 2 8 8 8 6 , i r : 1 2 2 2 7 7 , t : 8 0
dataRows{i} (char)
r o t : 1 2 8 8 8 6
NameValuePairs (char)
i r : 1 2 2 2 7 7
t : 8 0

## Slide 12
r o t : 1 2 8 8 8 6
NameValuePairs{1} (char)
i r : 1 2 2 2 7 7
t : 8 0
for j = 1:length(NameValuePairs)
NameValue = strsplit(NameValuePairs{j},':');
r o t
NameValue{1} (char)
1 2 8 8 8 6
NameValue{2} (char)
i r
NameValue{1} (char)
1 2 2 2 7 7
NameValue{2} (char)
t
NameValue{1} (char)
80
NameValue{2} (char)
NameValuePairs{2} (char)
NameValuePairs{3} (char)

## Slide 13
for k = 1:length(dataStream)
if strcmp(NameValue{1},dataStream(k).name)
adc = str2num(NameValue{2});
r o t
NameValue{1} (char)
1 2 8 8 8 6
NameValue{2} (char)
dataStream(1).name = "rot";
dataStream(2).name = “ir";
dataStream(3).name = “t";
strcmp
adc = str2num(NameValue{2});
1 2 8 8 8 6
adc (double)
dataStream(k).array(end+1) = adc;

## Slide 14: DataStream-Struct
dataStream(1).name = "rot";
dataStream(1).array = [ ];
dataStream(1).plot = 1;
dataStream(1).plcolor = "red";
dataStream(1).ylim = 0;
dataStream(1).adc_plot = [ ];
dataStream(1).filter = 1;
dataStream(1).HP01_sp = [0 0 0 0 0 0];
dataStream(1).No50_sp = [0 0 0 0 0 0];
dataStream(1).TP40_sp = [0 0 0 0 0 0];

## Slide 15: Grafikausgabe
figure
subplot = axes
The function subplot returns a handle pointing
to an object of type axes
subplot = axes
https://docs.octave.org/v7.2.0/Introduction-to-Graphics-Structures.html
uicontrol (checkbox, button, caption)
axes und uicontrol sind „children“ von figure
line
line
line sind „children“ von axes

## Slide 16: Erstellen des Plot-Fenster
graphics_toolkit("qt");
fi_1 = figure(1);
clf
spN = 0;
for i = 1:length(dataStream);
if (dataStream(i).plot == 1)
spN = spN + 1;
endif
endfor
j=0;
for i = 1:length(dataStream)
if (dataStream(i).plot == 1)
j=j+1;
subPl(i) = subplot(spN,1,j);
set(subPl(j),"box","on","title",dataStream(i).name,
"xlim",[1 fensterbreite]);
# wenn ylim Grenzen
if (dataStream(j).ylim != 0)
set(subPl(j),"ylim",dataStream(i).ylim);
endif
# Zeichenfarbe setzen
subLi(j) = line("color",dataStream(i).plcolor);
endif
endfor

## Slide 17
if (x_index - x_index_prev) > min_x_index_step
j=0;
for i = 1:length(dataStream);
if (dataStream(i).plot == 1)
j=j+1;
% x_start darf nicht < 1 sein
if (x_index > fensterbreite)
x_start = x_index - fensterbreite;
x_axis = x_start:x_index;
set(subPl(j),"xlim",[x_start x_index]);
else
x_start = 1;
x_axis = 1:fensterbreite;
set(subPl(j),"xlim",[x_start fensterbreite]);
endif
dataStream(i).adc_plot = dataStream(i).array(x_start:x_index);
x_index_prev = x_index;
% Hier wird die Linie gezeichnet
set(subLi(j),"xdata",x_axis,"ydata",dataStream(i).adc_plot);
drawnow();
endif # (dataStream(i).plot==1)
endfor
set(cap1,"string",num2str(x_index));
endif # of (x_index - x_index_prev) > 20
x_index
fensterbreite
"xdata“
“ydata“
"xlim“